TECHNICKÁ SPECIFIKACE

dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

samonosná septiková nádrž, určená pro osazení na podkladní betonovou desku do zeleného pásu

AS-PP SEPTIK pro EO  5 - 20 - S - ER/EO

EO	-	válcová

ER	-	hranatá

EO 5-20	-	ekvivalentních obyvatel 5 až 20

S	-	samonosná nádrž

N	-	pro obetonování

Normy, předpisy a směrnice

ČSN EN 12566-1,

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011,

NV 23/2011 Sb.

Technický standard

Plastová samonosná septiková nádrž, určená pro osazení na podkladní betonovou desku do zeleného pásu

Popis:

Jedná se o kompaktní tříkomorový septik vyrobený z plastových desek. U tohoto typu septiku se jedná o samonosnou nádrž tvořenou z polypropylénových desek staticky vyztužených natolik, aby odolaly všem potřebným zatížením (vlastní hmotnost, tlak zeminy, tlak vnitřní kapaliny, přitížení na terénu). Nádrž je určená pro čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění, obytné domy do 20 ekvivalentních obyvatel.  Septik tvoří celoplastová nádrž opatřená technologickými přepážkami.

Statika:

Konstrukce septiku je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována pro osazení do zeleného pásu na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:

- měrná hmotnost 1900 kg/m3,

- úhel vnitřního tření 35 °.

Uživatelský standard

Výrobky AS-PP SEPTIKY jsou prefabrikované beztlakové podzemní nádrže s technologickými přepážkami vyrobené z termoplastu. Jsou vyrobeny technologií svařováním z konstrukčních prvků a desek z polypropylénu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z extrudovaných desek. Jsou vyráběny jako hranaté/válcové (označení ER/EO) a jsou vodotěsné ve smyslu ČSN EN 12 566-1.

Princip čištění:

gravitační a anaerobní princip předčištění komunálních splaškových vod. Zařízení jmenovité velikosti (dále jen NS) NS = ……., veškeré technologické prostory velikostně i profilem odpovídají dle ČSN EN 12566-1 max. návrhovému průtoku odpadních vod Q= ..….. l/s, nátok je opatřen rozrážečem a usměrňovačem proudu, kalový prostor dimenzován dle ČSN EN 12566-1,  bezpečnostní odtok s odběrným místem vzorků.

Nádrž septiku:

plastová z termoplastu (PP, PE) hranatá/válcová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS, vstupní manipulační otvor min. světlý rozměr 600 x 600mm (∅600m).

Manipulační vstupy do septiku:

Je tvořen plastovou vstupní šachtou zakončenou patřičným (např. litinovým) poklopem podle předpokládaného zatížení (max. A15-pochůzná plocha) v úrovni upraveného terénu.

Nádrž septiku je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm.  Strop na zastropeném septiku je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 330 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 2 kN/m2. Dno septiku je ze statických důvodů možné osadit do maximální hloubky Hz = 3000 mm pod upraveným terénem.

Přídavné zatížení:

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, základů stavby, skládky materiálu atd.) nebo je dno septiku uloženo v hloubce vyšší než max. Hz pod upraveným terénem, je nutné provést další statické zajištění nádrže (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.) tak, aby zatížení vlastního septiku nepřekročilo hodnoty, viz výše.

#### Technické údaje:	AS-PP SEPTIK EO

#### AS-PP SEPTIK EO 5 a 10		AS-PP SEPTIK EO 12, 15 a 20

| AS-PP septiky válcové EO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá velikost ČSN EN 12566-1 [NC] | název | pro ekvivalent osob | vnější rozměry | nátok /odtok | užitný objem | přepravní hmotnost |
|  |  |  | D1+D2xH [mm] | Hv/Ho [mm] | [m3] | [kg] |
| 4 | AS-PP SEPTIK 5 EO S | 6 | 1900x2040 | 1750/1700 | 4,7 | 290 |
| 6 | AS-PP SEPTIK 10 EO S | 10 | 2300x2040 |  | 6,9 | 380 |
| 8 | AS-PP SEPTIK 12 EO S | 12 | 1600+1900 x2040 |  | 8,1 | 450 |
| 11 | AS-PP SEPTIK 15 EO S | 15 | 2100+2100 x2040 |  | 11,6 | 680 |
| 13 | AS-PP SEPTIK 20 EO S | 20 | 2300+2300 x2040 |  | 13,9 | 790 |

Technické údaje:	AS-PP SEPTIK ER

| AS-PP septiky hranaté ER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jmenovitá velikost ČSN EN 12566-1 [NC] | název | pro ekvivalent osob | vnější rozměry | nátok /odtok | užitný objem | přepravní hmotnost |
|  |  |  | LxBxH [mm] | Hv/Ho [mm] | [m3] | [kg] |
| 4 | AS-PP SEPTIK 5 ER S | 6 | 3000x1160x2080 | 1750/1700 | 4,6 | 560 |
| 6 | AS-PP SEPTIK 10 ER S | 9 | 4000x1160x2080 |  | 6,2 | 710 |
| 8 | AS-PP SEPTIK 12 ER S | 12 | 4160x1500x2080 |  | 8,7 | 840 |
| 10 | AS-PP SEPTIK 15 ER S | 15 | 3500x2160x2080 |  | 10,8 | 910 |
| 14 | AS-PP SEPTIK 20 ER S | 20 | 4500x2160x2080 |  | 14,1 | 1110 |