TECHNICKÁ SPECIFIKACE

dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

Válcová, samonosná, určená pro osazení do zeleného pásu.

ČOV AS-VARIOcomp K, velikost 5 – 20 EO

K	svařovaná válcová nádrž

Normy, předpisy a směrnice:

ČSN 75 6402	„Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“

ČSN EN 12255	„Čistírny odpadních vod“

2011/305/ES 	„Nařízení č. 305/2011 Evropského parlamentu a rady ze dne 9. března 2011 ohledně stavebních harmonizovaných podmínek pro označení stavebních výrobků“.

2006/42/ES 	„Směrnice Evropského parlamentu a rady ze dne 17. května 2006 o strojích a strojních zařízení ve znění změny směrnice 95/16/ES“

2006/95/ES 	„Směrnice rady elektrických spotřebičů k použití v rámci určitého napětí.“

NV 23/2011	Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

NV 416/2010	Nařízení vlády ze dne 14. prosince 2010 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních voda náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Byly použity následující harmonizované normy:

EN 12566-3	čistírny do 50 EO Část 3: prefabrikované a/nebo na místě montované zařízení k nakládání s domovními odpadními vodami

Oznámený subjekt TZUS Praha, s. p. – 1020 – provedl počáteční zkoušku typu účinnosti, vodotěsnosti, statické odolnosti a trvanlivosti.

Technický standard

Válcová, samonosná, určená pro osazení do zeleného pásu.

Popis:

Malá kontejnerová domovní čistírna odpadních vod s aerobním procesem čištění, velikost pro  …………. ekvivalentních obyvatel (EO), v celoplastové, válcové, samonosné nádrži pro osazení do zeleného pásu.

Princip čištění:

Aktivační, aerobní technologie, technologické prostory navrženy velikostně dle ČSN 75 6402 a ČSN EN 12255, objem zásobníku kalu je dimenzován na denní spotřebu 150 l /EO s min. kapacitou zdržení kalu 3 měsíce, parametry vyčištěné vody podle NV č. 23/2003 Sb.

Nádrž ČOV:

Plastová z termoplastu (PP, PE) válcová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS, vstupní manipulační otvor obdélníkový min. světlý rozměr 800 x 900 mm

Víko manipulačního otvoru:

Uzamykatelné, otevíratelné na pantech, z kompozitního sklolaminátového materiálu, pochozí protiskluzová úprava povrchu, únosnost dle ČSN EN 124 třídy A15, odolného proti UV záření

Další vybavení:

Dmychadlo vč. provzdušňovacích elementů, rozvody vzduchu.

Způsob osazení:

samonosná nádrž, v zeleném pásu, max. hloubka základové spáry 3000 mm

Statika:

plastová nádrž vč. stropu staticky posouzena na zemní tlak, přitížení od zásypu, nahodilé přitížení na terénu do 2.5 MPa, vč. posouzení stability, na min. dobu provozu 25 let dle příslušných norem. Zásypy prováděny po vrstvách max. 300 mm vhodným materiálem bez velkých a ostrých zrn. O využití místního vytěženého materiálu rozhodne geolog.

Uživatelský standard

Dodávka kompletního kontejneru ČOV, plastová nádrž vč. stropu a odklopného víka, technologické vystrojení a dmychadlo. Montáž kontejnerové ČOV provést podle montážních pokynů výrobce. ČOV se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní plochu tloušťky dle únosnosti základové zeminy. Zpětný zásyp zeminou se bude provádět za současného napouštění nádrže vodou. Výsledná podoba objektu je zabudovaná ČOV v upraveném terénu, zatravněné ploše, s odklopným obdélníkovým víkem manipulačního vlezu s esteticky upraveným povrchem cca 50 mm nad úrovní terénu.

Vlastnosti výrobku doloženy prohlášením o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011.

### Technické údaje:	AS-VARIOcomp K

### Návrhové technologické parametry

| velikost ČOV | počet EO | jmenovitý denní průtok (m3/den) | jmenovité látkové zatížení (kg BSK5/den) | objem usazovacího a kalového prostoru (m3) | produkce kalu při 4% sušině (m3/rok) | min. počet vyvážení kalu za rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6 - 10 | 1,25 | 0,48 | 1,01 | 2,34 | 2 |
| 12 | 10 - 13 | 1,8 | 0,72 | 1,45 | 3,48 | 2 |
| 15 | 13 - 17 | 2,25 | 0,90 | 2,17 | 4,38 | 2 |
| 20 | 18 - 24 | 3,00 | 1,20 | 2,72 | 5,84 | 2 |

### Garantované odtokové parametry (hodnoty p/m dle NV 23/2011)

| BSK5 (mg/l) (p/m) | CHSK (mg/l) (p/m) | NL (mg/l) (p/m) | Pcelk (mg/l) (p/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 / 50 | 90 / 150 | 30 / 60 | -* |
| * … v případě doplnění dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu 2 / 4 |

### Rozměry a hmotnost

| Velikost ČOV | D (mm) | Hv (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | H2 (mm)* | Hcov (mm) | Hz (mm) | DN přítok a odtok | a (mm) | b (mm) | hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | materiál nádrže |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP | PE |
| 8 | 1480 | 1350 | 1270 | 1520 | 500 | 2020** | 2020 | 150 | 1500 | 1500 | 260 | 260 |
| 12 | 1925 | 1350 | 1270 | 1530 | 500 | 2020** | 2030 | 150 | 2000 | 2000 | 390 | 390 |
| 15 | 1700 | 2100 | 2020 | 2300 | 500 | 2800** | 2800 | 150 | 1740 | 1740 | 450 | 450 |
| 20 | 1945 | 2100 | 2020 | 2310 | 500 | 2810** | 2810 | 150 | 2000 | 2000 | 700 | 700 |
| * … H2 volitelná dle hloubky kanalizace v rozmezí 100 až 500 mm; ** … při max. H2 |
| Hz (mm) … max. hloubka základové spáry |