TECHNICKÉ SPECIFIKACE

dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

Nádrž válcová nebo oválná, dvouplášťová, po vybetonování na stavbě samonosná určená pro osazení do pojížděných ploch případně s vysokou hladinou spodní vody.

Odlehčovací komora AS-BALOK, AS-ŠOK

AS-TYP/xxx/yyy/Z

TYP OK	- ŠOK		štěrbinová odlehčovací komor

- BALOK O	odlehčovací komora s rovnou přepadovou hranou

- BALOK K	odlehčovací komora s přepadovou hranou v oblouku

xxx 	velikostní typ – dle dimenze přívodní stoky

yy	velikost vstupního otvoru v cm	- 100 	při osazení prefabrikované skruže

- 60, 80 	při přímém osazení poklopu

Z 	provedení objektu	- PPn … plastový polypropylénový objekt pro obetonování

- PEn … plastový polyetylénový objekt pro obetonování

- PB   … dvouplášťová konstrukce plast-beton, samonosná po vybetonování

Normy, předpisy a směrnice

ČSN EN 476, ČSN EN 1610, ČSN 75 6101

Označení výrobku

Odlehčovací komora 	AS-BALOK s boční přelivnou hranou,

AS-ŠOK se štěrbinu ve dně.

Schválení, specifikace a osvědčení

Prokázání shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.

Výrobek splňuje technické požadavky dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb, ve znění NV č. 312/2005 Sb. a příslušného Stavebního a technického osvědčení vydaného firmě ASIO, spol. s r. o.

Technický standard

Popis:

Odlehčovací komory (dále jen OK) jsou objekty na stokové síti, které slouží k oddělení dešťových vod v systému jednotné kanalizace dle zpracovaného hydrotechnického výpočtu, který vám na základě vašeho zadání jsme schopni dodat.

Štěrbinová odlehčovací komora pracuje na principu dělení přepadajícího paprsku zředěných odpadních vod. Ve dně objektu je příčně osazena štěrbina s nastavitelným břitem umožňujícím regulaci hraničního průtoku odtékajícího na ČOV.

Odlehčovací komora s boční přelivnou hranou pracuje na principu dělení zředěných odpadních vod přes výškově nastavitelnou jednostrannou přepadovou hranu. Hraniční odtok na ČOV je regulován škrtící tratí s integrovaným šoupětem v objektu OK nebo regulátorem odtoku, který je nutné osadit do samostatné šachty za objekt OK.

Statické dimenzování objektu:

Plastová konstrukce tohoto typu provedení tvoří ztracené bednění určené k betonáži na místě. Staticky je objekt navržen tak, aby po zabetonování a nabytí pevnosti betonu odolal následujícímu zatížení:

- maximální hloubka založení H = 4 m

- zásyp zeminou o následujících parametrech:

  - měrná hmotnost ( = 2100 kg/ m3

  - koeficient zemního tlaku v klidu Kr = 0,5

- min. výška zásypu 0.6 m

- max. výška zásypu 1.3 m

- nahodilé zatížení dopravou v ose vstupního otvoru F=300 kN dle ČSN EN1991-3

- vztlak podzemní vody na výšku   Hpv = 3.4 m (0.6 m pod terénem)

- osazení vstupní šachtou o celkové hmotnosti max. 1070 kg

Betonáž je nutno provádět do mezipláště, ve kterém je navázaná armovací výztuž, pomocí hadice vsunuté do prostoru mezipláště.

- Pro betonáž použijte betonovou směs C25/30 - XA1 (CZ, F.2) dle ČSN EN 206, konzistence S3,

- Maximální vodní součinitel betonu w/c = 0.55,

- Při betonáži dodržujte rychlost kladení betonové směsi Vbs = 0,2 m/hod (viz ČSN 73 0035), strojní vibrace je zakázána,

- Betonáž provádějte pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunu tého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo k rozmíchání betonové směsi,

- V případě deformace (boulení) plastového skeletu přerušte betonáž, dokud již položený beton v meziprostoru objektu nezatvrdne.

Princip funkce:

Do OK typu štěrbinové OK natéká odpadní voda přítokovým potrubím. V případě, že je průtok vody nižší, než hraniční průtok Qhr, odtéká veškerá odpadní voda přes štěrbinu ve dně do odlehčené stoky směrem na ČOV. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové události dojde ke zvýšení hladiny vody v přívodní stoce, tím dojde k prodloužení vodního skoku. Část průtoku (Qc – Qč) je pak odříznuta břitem a odtéká přes uklidňovací a přechodovou část objektu do odlehčovací stoky a následně do recipientu.

Princip funkce:

Do OK s boční přelivnou natéká odpadní voda přítokovým potrubím. V případě, že je průtok vody nižší, než hraniční průtok odtéká veškerá odpadní voda přes žlábek ve dně do škrtící tratě a dále na ČOV. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové události nad hraniční průtok Qhr dojde vlivem škrcení ke vzdouvání vody v objektu OK a k následnému přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které přepadly přes přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do recipientu.

Přesná vnitřní geometrie objektu je pro každou OK stanovena na základě hydrotechnického výpočtu vycházejícího z předaných vstupních podmínek ke každému jednotlivému objektu.

Konstrukční řešení:

Plastová z termoplastu (PP, PE) válcová, dvouplášťová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS, meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm vč. stropu nádrže je vystrojen armovací výztuží dle statického výpočtu. Objekt tvoří kompletně vybavený dvouplášťový skelet včetně armovací výztuže, který po vybetonování nadále slouží jako primární antikorozní ochrana betonu. Plastový skelet přitom zajišťuje vodotěsnost z vnitřní i vnější strany (venkovní plášť slouží jako ochrana betonu před agresivitou hladových nebo síranových spodních vod a vnitřní plášť před agresivitou stokového prostředí). Skelet je opatřen potřebnou armovací betonářskou výztuží fixovanou na plastovou konstrukci Na vstupní otvor objektu je možné osadit běžně používané prefabrikáty vstupních šachet s vnitřní světlostí 1000 mm nebo v případě potřeby je možné přímé osazení poklopu (se světlostí 600 mm případně 800mm). Osazení se provádí na lože z cementové malty.

OK jsou vyráběny v několika velikostních typech vztahujících se k dimenzi (průměru) přívodní stoky.

Uživatelský standard

Napojení objektu na kanalizaci:

Vstupní a výstupní nátrubky odlehčovací komory je možné připojit na kameninové, betonové nebo plastové kanalizační potrubí odpovídajícího jmenovitého průměru (hrdlový spoj). Utěsnění spoje bude zajištěno pomocí standardního těsnícího okroužku dle typu použitého potrubí nebo pomocí těsnícího bitumenového pásku 6x30 mm. Těsnění není součástí dodávky.

Osazení objektu do terénu:

Objekt je určen k uložení na podkladní betonovou desku a následnému obsypání zeminou (provedení PB) při respektování jejího statického dimenzování a místních podmínek. Objekt je nutné uložit na podkladní betonovou desku s rovinností ve všech směrech ± 5 mm (rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy). Tloušťka a tuhost desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti objektu. V případě vysoké hladiny podzemní vody (dále jen HPV) je nutné po celou dobu prací hladinu snížit pod úroveň základové spáry.

## Technické údaje:	AS-ŠOK/ PPn (PEn)

| Odlehčovací komory řady AS-ŠOK/ PPn (PEn) |
| --- |
|  | L | B | H* | hv** | D | d** | z* | s** |
|  | [mm] |
| AS-ŠOK 300 | 1 640 | 1 160 | 2 400 | 600 | 300 | 250 | 500 | 100 |
| AS-ŠOK 400 | 2 040 | 1 160 | 2 400 | 600 | 400 | 250 | 500 | 100 |
| AS-ŠOK 500 | 2 440 | 1 160 | 2 600 | 800 | 500 | 250 | 700 | 150 |
| AS-ŠOK 600 | 2 840 | 1 160 | 2 600 | 800 | 600 | 250 | 700 | 150 |
| AS-ŠOK 800 | 3 840 | 1 160 | 2 600 | 900 | 800 | 300 | 800 | 200 |
| AS-ŠOK 1000 | 4 640 | 1 160 | 2 800 | 1 100 | 1 000 | 300 | 1 000 | 250 |
| AS-ŠOK 1200 | 5 440 | 1 360 | 2 900 | 1 300 | 1 200 | 400 | 1 200 | 300 |
| * maximální hodnoty pro daný typ OK, ** doporučené hodnoty pro daný typ OK |

## Technické údaje:	AS-ŠOK/ PB

| Odlehčovací komory řady AS-ŠOK/ PB |
| --- |
|  | L | B | H* | hv** | D | d** | z* | s** |
|  | [mm] |
| AS-ŠOK 400 | 2 400 | 1 300 | 2 700 | 600 | 300 | 250 | 500 | 100 |
|  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| AS-ŠOK 600 | 3 400 | 1 300 | 2 800 | 800 | 500 | 250 | 700 | 150 |
|  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| AS-ŠOK 800 | 4 600 | 1 300 | 2 900 | 900 | 800 | 300 | 800 | 200 |
| AS-ŠOK 1000 | 5 400 | 1 800 | 3 100 | 1 100 | 1 000 | 300 | 1 000 | 250 |
| AS-ŠOK 1200 | 6 500 | 1 800 | 3 300 | 1 300 | 1 200 | 300 | 1 200 | 300 |
| * maximální hodnoty pro daný typ OK, ** doporučené hodnoty pro daný typ OK |

## Technické údaje:	AS-BALOK O/ PPn (PEn)

| Odlehčovací komory řady AS-BALOK/ PPn (PEn) |
| --- |
|  | L | B | H* | hv* | ho1* | ho2** | D |
|  | [mm] |
| AS-BALOK O/ 400 | 2 440 | 1 160 | 2 200 | 450 | 425 | 200 | 300, 400 |
| AS-BALOK O/ 600 | 3 640 | 1 560 | 2 200 | 450 | 410 | 200 | 500, 600 |
| AS-BALOK O/ 800 | 4 840 | 1 960 | 2 300 | 450 | 400 | 200 | 800 |
| * Typizované rozměry – mohou se měnit na základě konkrétních výpočtů a požadavků ** Minimální rozměr |

## Technické údaje:	AS-BALOK O/ PB

| Odlehčovací komory řady AS-BALOK/ PB |
| --- |
|  | L | B | H* | hv* | ho1* | ho2** | D |
|  | [mm] |
| AS-BALOK O/ 400 | 3 400 | 1 300 | 2 400 | 450 | 425 | 200 | 300, 400 |
| AS-BALOK O/ 600 | 4 700 | 1 800 | 2 400 | 450 | 410 | 200 | 500, 600 |
| AS-BALOK O/ 800 | 5 700 | 2 200 | 2 500 | 450 | 400 | 200 | 800 |
| * Typizované rozměry – mohou se měnit na základě konkrétních výpočtů a požadavků ** Minimální rozměr |

## Technické údaje:	AS-BALOK K/ PB

| Odlehčovací komory řady AS-BALOK/ PB |
| --- |
|  | L | B | H* | hv* | ho1* | ho2** | D |
|  | [mm] |
| AS-BALOK K/ 600 | - | 2 470 | 2 300 | 450 | 425 | 200 | 300, 400, 500, 600 |
| AS-BALOK K/ 800 | - | 3 670 | 2 300 | 450 | 415 | 200 | 800 |
| * Typizované rozměry – mohou se měnit na základě konkrétních výpočtů ** Minimální rozměry |