PROVOZNÍ ŘÁD

PRO

DOMOVNÍ ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD

AS–VARIOcomp K

(Typová řada  5-20 ekvivalentních obyvatel)

PROVOZNÍ ŘÁD

PRO

DOMOVNÍ ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD

AS–VARIOcomp  K

(Typová řada  5-20 ekvivalentních obyvatel)

Kancelář:

ASIO, spol. s r.o.

POB 56, Tuřanka 1

627 00 Brno – Slatina

Tel.: 548 428 111

Fax: 548 428 100

http://www.asio.cz

e-mail: asio@asio.cz

P R O V O Z N Í     Ř Á D

(pro ČOV povolovanou na základě ohlášení – podle §15a VZ)

a servisem ČOV  1 x za 2 roky dodavatelskou firmou – ASIO, spol. s r.o.                                               viz § 59 odst.1 písm.k) - revize

1. ÚVODNÍ  LIST – pro ČOV postavenou na základě ohlášení

Provozní řád pro biologickou ČOV AS–VARIOcomp K  typ        ..............    Třída (podle NV)...........

Lokalita osazení                                                                         .......................................................…

Projektant                                                                                   ...........................................................

Investor                                                                                      ...........................................................

Dodavatel stavební části                                                            ...........................................................

Dodavatel strojního zařízení                                                      ...........................................................

Provozovatel                                                                              ...........................................................

...........................................................

Ohlášení ze dne                                           	                      ...........................................................

Termín uvedení ČOV do trvalého provozu                               ...........................................................

Provozní řád zpracoval                                                              ...........................................................

Seznam osob odpovídajících za provoz ČOV                            ...........................................................

Kontrolní orgány:          	IBP                                                      ...........................................................

OHS                                                     ...........................................................

podnik Povodí                                      ............................................................

Oblastní inspektorát  ČIŽP                   .....................................……………..

Provozní řád  - vodoprávní úřad již neschvaluje                                                   ...........................................................

______________                                       _______________

razítko                                                          podpis

Platnost do                                                                                  …......................................................

Platnost prodloužena do                                                             ..........................................................

______________                                       _______________

razítko                                                          podpis

- SEZNAM PŘÍLOH PROVOZNÍHO ŘÁDU

2.1. Technologické schéma ČOV AS–VARIOcomp K  -  Příloha č. 1

2.2. Základní technické a technologické parametry ČOV AS–VARIOcomp K   -  Příloha č.2

3. VÝCHOZÍ ÚDAJE

Přečištěná odpadní voda bude vypouštěna do:  	-   vsaku

3.1. Základní údaje o recipientu – recipient není

- název                                                                                  .....................................................................

- hodnoty Q 355                                                                     ......................................................m3. den-1

- průměrný průtok                                                                  ......................................................m3. den-1

- velké vody (udání kót hladin v místě napojení ČOV ) Qn-letá  ............... - ..................... mm nad dnem

- čistota nad vyústěním odtoku z ČOV - obsah BSK5                ....................................................mg . l-1

*Poznámka : Pokud byla ČOV zřízena na základě ohlášení podle §15 VZ, hodnoty pro vypouštění se nestanoví.

Poznámka:  v případě ČOV postavené a provozované na základě ohlášení se odběry vzorků neprovádí. Je však třeba si nejméně jednou za dva roky vyžádat k provozu ČOV vyjádření  kvalifikované osoby určené MŽP a toto vyjádření zaslat vždy do konce příslušného roku příslušnému vodoprávnímu úřadu – postup bude ještě upřesněn metodikou MŽP..

viz.§ 59  odst.1 písm.k) VZ)-revize –nepřekročit garantované hodnoty

4. PROVOZ,  ÚDRŽBA  A  OBSLUHA   ČOV

pokyny jsou uvedeny v „Návodu k obsluze a údržbě“

Nářadí, pomůcky a materiál pro obsluhu ČOV:

- naběrák s 2,5 m dlouhou násadou

- měrka kalu

- polyetylenové lahve na vzorky o objemu 1 litr  - 3 ks

- kartáč na 3 m násadě k čištění stěn a odtokového žlabu

- kovový kbelík

- 3 m žebřík (podle velikosti ČOV)

- ponorné čerpadlo

- souprava nářadí pro drobnou údržbu (pro jednoduché zámečnické práce)

- hadice s koncovkami pro napojení na hydrant a pro postřik

- ruční akumulátorová svítilna

- hasicí pěnový přístroj

- Imhofův kužel

- teploměr pro měření teploty vody a vzduchu

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

- obsluhovatel ČOV  musí důsledně dbát zásad bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na ČOV, kde je velké nebezpečí zranění v důsledku úrazu pádem, uklouznutím

- obsluhovatel musí při práci na ČOV používat předepsané ochranné pracovní prostředky, musí provádět jejich drobnou  údržbu

- obsluhovatel se musí podrobit lékařské prohlídce u obvodního  nebo závodního lékaře a předepsanému očkování podle jejich  pokynů

- před vstupem pracovníka musí být podzemní objekt vyvětrán  a během vlastní práce musí být všechny poklopy úplně otevřeny,  aby bylo zajištěno dokonalé větrání. Otevřené otvory musí být  zajištěny třínožkou s výstražnými značkami

- obsluhovatel ČOV musí mít k dispozici hygienické zařízení vybavené pitnou vodou a dezinfekčními prostředky tak,  aby mohl dodržovat dokonalou osobní hygienu

- po každém styku s odpadní vodou a kaly si musí umýt ruce  a dezinfikovat je

- v  zimním období je nutno udržovat přístupové komunikace bez  sněhu a námrazy

Obsluhovatel nesmí :

- v podzemních objektech používat otevřený oheň nebo kouřit

- vstupovat do podzemních kanalizačních objektů (míst zvýšeného  nebezpečí výskytu zdraví škodlivých a výbušných plynů a par)  sám a bez příkazu nadřízeného a bez znalostí předpisů pro  bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vodárenských  a kanalizačních objektech

- používat alkoholické nápoje nebo léky snižující pozornost

6. VYBAVENÍ  PRO  ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI

Obsluhovatel čistírny odpadních vod musí být vybaven  osobními ochrannými pracovními prostředky:

základní vybavení:

- ochranný štít, ochranný oblek keprový s impregnací,  ochranná obuv kožená s protiskluzovou podrážkou, ochranné gumové rukavice, plášť do deště tříčtvrteční pogumovaný s  kapucí, spodní prádlo

- mycí, čisticí, dezinfekční prostředky a ochranné masti (např.:  dezinfekční mýdlo, Solsapon, Savo, Chloramin, Indulona A-HYD a  A/64-REG)

- lékárnička - umístěná na přístupném a vhodném místě v blízkosti  ČOV nebo přenosná vybavená v souladu se současnými předpisy

- pro práci v zimním období:

čepice zimní, kabát tříčtvrteční s oteplovací vložkou,  rukavice teplé kožené pětiprsté, holínky plstěné pogumované,  ledvinový pás.

7. POKYNY PRO PŘÍPAD HAVÁRIE

povodeň:  v případě možnosti vzniku povodně, vypnout přívod el. energie a demontovat dmychadlo. Po opadnutí vody, v případě že došlo k zaplavení ČOV, je nutné provést vyčerpání a vyčištění všech prostorů ČOV, napuštění ČOV čistou vodou a opětovné uvedení do provozu. Doporučujeme tyto úkony provést servisním střediskem.

požár:  hasit pěnovým hasícím přístrojem, následně kontaktovat servisní středisko

8. UPOZORNĚNÍ

Tento "Návrh provozního řádu" je nutno brát pouze jako vzor , který slouží k vypracování provozního řádu, v němž budou zapracovány konkrétní podmínky a požadavky orgánů státní správy.

9. SERVIS

Záruční a pozáruční servis ČOV zajišťuje:		ASIO, spol. s r.o.,

Tuřanka 1

627 00 Brno

tel:  548 428 111

fax: 548 428 100

Příloha č. 1:

### Technologické parametry ČOV AS –VARIOcomp K

Příloha č. 2:

Technické parametry ČOV AS–VARIOcomp

| velikost ČOV | D (mm) | Hv (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | H2 (mm)* | Hcov (mm) | Hz (mm) | DN přítok a odtok | a (mm) | b (mm) | hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | materiál nádrže |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP | PE |
| 5 | 1320 | 1350 | 1270 | 1530 | 490* | 2020** | 2020 | 150 | 1320 | 1320 | 180 | 180 |
| 8 | 1480 | 1350 | 1270 | 1520 | 500 | 2020** | 2020 | 150 | 1500 | 1500 | 260 | 260 |
| 15 | 1700 | 2100 | 2020 | 2300 | 500 | 2800** | 2800 | 150 | 1740 | 1740 | 450 | 450 |
| 20 | 1945 | 2100 | 2020 | 2310 | 500 | 2810** | 2810 | 150 | 2000 | 2000 | 700 | 700 |
| * … H2 volitelná dle hloubky kanalizace v rozmezí 100 až 500 mm; ** … při max. H2 |
| Hz (mm) … max. hloubka základové spáry |

Návrhové technologické parametry

| velikost ČOV | počet EO | jmenovitý denní průtok (m3/den) | jmenovité látkové zatížení (kg BSK5/den) | objem usazovacího a kalového prostoru (m3) | produkce kalu při 4% sušině (m3/rok) | min. počet vyvážení kalu za rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 – 5 | 0,6 | 0,24 | 0,59 | 1,17 | 2 |
| 8 | 6 - 10 | 1,20 | 0,48 | 1,01 | 2,34 | 2 |
| 15 | 11 - 17 | 2,25 | 0,90 | 2,17 | 4,38 | 2 |
| 20 | 18 - 24 | 3,00 | 1,20 | 2,72 | 5,84 | 2 |

## Garantované parametry vyčištěné vody ČOV AS–VARIOcomp K

ČOV AS–VARIOcomp K ve velikostní řadě  pro 5 až 25 ekvivalentních obyvatel dosahuje na odtoku průměrných hodnot:

| varianta | garantované hodnoty koncentrací vyčištěné vody na odtoku* |
| --- | --- |
|  | BSK5 (mg/l) (p/m) | CHSK (mg/l (p/m) | NL (mg/l) (p/m) | N-NH4 (mg/l) (p/m) | Pcelk (mg/l) (p/m) |
| základní AS-VARIOcomp … | 25 / 60 | 90 / 150 | 30 / 60 | 20 / 50 | - |
| s membránovou filtrací AS-VARIOcomp … ULTRA | 5 / 10 | 40 / 70 | 3 / 6 | 20 / 50 | - |
| se zařízením na dávkování srážedla AS-VARIOcomp … P | 25 / 60 | 90 / 150 | 30 / 60 | 20 / 50 | 2 / 4 |
| s membránovou filtrací a se zařízením na dávkování srážedla AS-VARIOcomp … ULTRA P | 5 / 10 | 40 / 70 | 3 / 6 | 20 / 50 | 2 / 4 |
| * …(hodnoty p/m dle NV 61/2003 ve znění NV 229/2007) |

## Hlučnost ČOV AS - VARIOcomp

Lwa = 36 až 39 dB  (stanoveno dle ČSN ISO 9614-2)   podle dodavatele dmychadel

# Text boxes

Platnost od: 1.8.2010