TECHNICKÁ SPECIFIKACE

dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

Válcová, samonosná nádrž, určená pro osazení do zeleného pásu.

Čerpací stanice AS-PUMP     EO/PP

EO	pro uložení pod zem, válcová

PPs	plastová polypropylenová šachta, samonosná

PPn	plastová polypropylenová šachta, pro obetonování

Normy, předpisy a směrnice

ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 626-1+A1, ČSN EN 60335-2-41, ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60529, ČSN EN 61000-6-3-Ed2, ČSN EN 61000-6-1-Ed2, ČSN 75 0905

Schválení, specifikace a osvědčení:

Prokázání shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.

Výrobek splňuje technické požadavky dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb, ve znění NV č. 312/2005 Sb. a příslušného Stavebního a technického osvědčení vydaného firmě ASIO, spol. s r. o.

Technický standard

Válcová, samonosná nádrž, určená pro osazení do zeleného pásu.

Popis:

Čerpací stanice modulové konstrukce, určená k čerpání splaškových odpadních vod v systémech stokových sítí a kanalizačních přípojek. Je možné je použít též k čerpání dešťových a spodních vod, příp. dalších kapalin vhodných k čerpání v závislosti na chemickou odolnost použitých materiálů vlastní čerpací stanice v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Čerpací stanice jsou tvořeny šachtou osazenou technologickým zařízením pro čerpání kapalin pro osazení do zeleného pásu.

Princip zařízení:

šachta s patřičnou dimenzí akumulačního a manipulačního prostoru, veškeré technologické prostory velikostně i profilem odpovídají max. návrhovému průtoku čerpané kapaliny Q= ..….. l/s, nátok může být opatřen česlicovým košem z nerezavějící oceli, akumulační a kalový prostor dimenzován dle ČSN EN 752, čerpadla osazená podle předpisu výrobce a dimenzována na návrhový přítok v návaznosti na velikost akumulačního prostoru, bezpečnost a ekonomičnost provozu, osazeno spouštěcí zařízení umožňující kdykoliv bez vyčerpání snadnou údržbu čerpadel manipulačním otvorem, trubní rozvod, soustava ovládacích plováků, elektroinstalace vč. rozváděče.

Nádrž čerpací stanice:

plastová z termoplastu (PP, PE) válcová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS, vstupní manipulační otvor obdélníkový, min. světlý rozměr 600 x 600 mm

Víko manipulačního otvoru:

uzamykatelné, otevíratelné na pantech, litinový poklop nebo víko z kompozitního sklolaminátového materiálu, pochůzí protiskluzová úprava povrchu, únosnost dle ČSN EN 124 třídy A15, odolného proti UV záření nebo poklop z nerezavějící oceli.

Způsob osazení:

samonosná nádrž, v zeleném pásu, max. hloubka základové spáry 3000 mm

Statika:

plastová nádrž vč. stropu staticky posouzena na zemní tlak, přitížení od zásypu, nahodilé přitížení na terénu do 2.5 MPa, vč. posouzení stability, na min. dobu provozu 25 let dle příslušných norem. Zásypy prováděny po vrstvách max. 300 mm vhodným materiálem bez velkých a ostrých zrn. O využití místního vytěženého materiálu rozhodne geolog.

Uživatelský standard

Dodávka kompletní čerpací stanice, plastová nádrž vč. stropu v jednoplášťovém provedení, technologické vystrojení funkčními prostorami, čerpadly, trubními rozvody, systém plovákové signalizace a elektroinstalace stanice. Montáž čerpací stanice provést podle montážních pokynů výrobce. Nádrž stanice se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní plochu, tloušťky dle únosnosti základové zeminy. Zpětný zásyp zeminou se bude provádět za současného napouštění nádrže vodou. Výsledná podoba objektu je zabudovaná kompletní čerpací stanice v upraveném zpevněném terénu s manipulačními vstupy, ukončené v ploše vhodným poklopem (litinový, kompozicový nebo z nerezavějící oceli).

Vlastnosti výrobku doloženy Protokolem o ověření shody typu výrobku podle § 7 NV č. 163/2002 Sb. a Prohlášením o shodě podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb.

Technické údaje: