TECHNICKÁ SPECIFIKACE

dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

Nesamonosná nádrž, určená pro osazení na podkladní betonovou desku s celkovým obetonováním do zatížených ploch.

Plastová nádrž AS-NÁDRŽ EO/ER - N

EO	válcová

ER	hranatá

N	pro obetonování

S	samonosná

Normy, předpisy a směrnice

ČSN 756081, ČSN 50905, ČSN EN 12573, ČSN EN 12814-1, ČSN EN 13100-1, ČSN 73 0037, ČSN EN 1778.

Schválení specifikace a osvědčení

Prokázání shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.

Výrobek splňuje technické požadavky dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb, ve znění NV č. 312/2005 Sb. a příslušného Stavebního a technického osvědčení vydaného firmě ASIO, spol. s r. o.

Technický standard

Nesamonosná nádrž, určená pro osazení na podkladní betonovou desku s celkovým obetonováním do zatížených ploch.

## Popis:

Plastová nádrž z termoplastu (PP, PE) válcová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS, vstupní manipulační otvor min. světlý rozměr 600 x 600 mm.

Typová řada polypropylénových nádrží je určena pro skladování nejrůznějších látek ohrožující životní prostředí při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu nádrže. Nádrže jsou dále použitelné jako: žumpy, požární nádrže, zásobníky pitné a užitkové vody apod. Nádrže jsou vhodné pro styk s poživatinami, proto je možné v nádržích rovněž skladovat kapaliny a produkty pro potravinářské účely. Použití nádrže vzhledem k chemické odolnosti materiálu (vlastní nádrže, připojovacích trub, armatur apod.) vůči skladovanému médiu je v případě potřeby možné konzultovat s dodavatelem.

## Manipulační vstup do nádrže:

Je tvořen plastovou vstupní šachtou zakončenou patřičným litinovým poklopem podle předpokládaného zatížení v úrovni upraveného terénu.

## Způsob osazení:

Nádrž se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku tloušťky dle únosnosti základové zeminy. Plastová nádrž je určena k obetonování jako ztracené vnitřní bednění, v zeleném pásu, max. hloubka základové spáry 3000mm.

## Statika:

Jedná se o nádrž s jednoplášťovým skeletem nádrže určeným k obetonování nebo jinému statickému zajištění na místě instalace. Plastový skelet nádrže slouží jako nosič technologie zabezpečující vodotěsnost a ztracené vnitřní bedněni výsledné konstrukce.

Vlastní skelet není nijak staticky zabezpečen. Veškerou statickou bezpečnost přebírá dodatečné statické zajištění na stavbě. Nádrž je nutné uložit ve výkopu na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm a následně provést její statické zajištění (např. obetonování) proti všem předpokládaným zatížením. V případě, že je nádrž vybavena vstupními plastovými komínky, je nutné i tyto komínky staticky zajistit (obetonovat)!

Osazení nádrže musí být vždy provedeno s obetonováním, případně s jiným statickým zajištěním dle projektové dokumentace. Při obetonování nádrže dodržujte následující postup:

při obetonování postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách,

proveďte vždy betonáž o vrstvě cca 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte,

současně s obetonováním plňte nádrž vodou tak, aby hladina vody v nádrži byla cca 200 mm nad vrstvou betonu.

Uživatelský standard

Výrobky typu AS-NÁDRŽ jsou prefabrikované beztlaké podzemní nádrže vyrobené z termoplastu. Jsou vyrobeny technologií svařováním z konstrukčních prvků a desek z polypropylénu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z extrudovaných desek. Jsou vyráběny jako válcové (označení EO) nebo hranaté (označení ER).

Dodávka kompletního kontejneru, plastová nádrž vč. stropu, technologické vystrojení funkčními přepážkami. Montáž nádrže provést podle montážních pokynů výrobce. Betonáž provádět za současného napouštění nádrže vodou. Výsledná podoba objektu je zabudovaná nádrž v upraveném terénu s patřičným poklopem manipulačního vstupu v úrovni terénu.

### Technické údaje:		AS-NÁDRŽ ER N

hranaté nesamonosné nádrže k obetonování

| Název | Objem nádrže [m3] | Užitný objem [m3] | Vnější rozměry (LxBxH) [mm] | Hmotnost [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-NÁDRŽ 3,4 ER N | 3,4 | 3,02 | 2160x1000x2160 | 370 |
| AS-NÁDRŽ 5,0 ER N | 5,0 | 4,54 | 3160x1000x2160 | 500 |
| AS-NÁDRŽ 6,7 ER N | 6,7 | 6,05 | 4160x1000x2160 | 630 |
| AS-NÁDRŽ 7,4 ER N | 7,4 | 6,62 | 2160x2000x2160 | 550 |
| AS-NÁDRŽ 8,4 ER N | 8,4 | 7,56 | 5160x1000x2160 | 760 |
| AS-NÁDRŽ 9,4 ER N | 9,4 | 8,42 | 2160x2500x2160 | 640 |
| AS-NÁDRŽ 10,1 ER N | 10,1 | 9,07 | 6160x1000x2160 | 890 |
| AS-NÁDRŽ 11,0 ER N | 11,0 | 9,94 | 3160x2000x2160 | 720 |
| AS-NÁDRŽ 14,0 ER N | 14,0 | 12,64 | 3160x2500x2160 | 840 |
| AS-NÁDRŽ 14,7 ER N | 14,7 | 13,25 | 4160x2000x2160 | 900 |
| AS-NÁDRŽ 18,4 ER N | 18,4 | 16,56 | 5160x2000x2160 | 1070 |
| AS-NÁDRŽ 18,7 ER N | 18,7 | 16,85 | 4160x2500x2160 | 1 030 |
| AN-NÁDRŽ 22,1 ER N | 22,1 | 19,87 | 6160x2000x2160 | 1 240 |
| AS-NÁDRŽ 23,4 ER N | 23,4 | 21,06 | 5160x2500x2160 | 1 230 |
| AS-NÁDRŽ 25,8 ER N | 25,8 | 23,18 | 7160x2000x2160 | 1 420 |
| AS-NÁDRŽ 28,1 ER N | 28,1 | 25,27 | 6160x2500x2160 | 1 420 |
| AS-NÁDRŽ 32,8 ER N | 32,8 | 29,48 | 7160x2500x2160 | 1 620 |

Technické údaje:		AS-NÁDRŽ EO N

válcové nesamonosné nádrže k obetonování

| Název | objem nádrže [m3] | užitný objem [m3] | vnější rozměry DxH [mm] | hmotnost [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-NÁDRŽ 2,4 EO N | 2,4 | 2,06 | 1400x1540 | 130 |
| AS-NÁDRŽ 3,1 EO N | 3,1 | 2,69 | 1600x1540 | 170 |
| AS-NÁDRŽ 3,6 EO N | 3,6 | 3,25 | 1500x2040 | 190 |
| AS-NÁDRŽ 4,1 EO N | 4,1 | 3,70 | 1600x2040 | 200 |
| AS-NÁDRŽ 5,2 EO N | 5,2 | 4,68 | 1800x2040 | 260 |
| AS-NÁDRŽ 6,4 EO N | 6,4 | 5,78 | 2000x2040 | 300 |
| AS-NÁDRŽ 7,4 EO N | 7,4 | 6,68 | 2150x2040 | 330 |
| AS-NÁDRŽ 8,1 EO N | 8,1 | 7,32 | 2250x2040 | 340 |
| AS-NÁDRŽ 9,2 EO N | 9,2 | 8,32 | 2400x2040 | 380 |
| AS-NÁDRŽ 9,9 EO N | 9,9 | 9,14 | 2250x2500 | 390 |
| AS-NÁDRŽ 12,0 EO N | 12,0 | 11,02 | 2470x2500 | 520 |
| AS-NÁDRŽ 15,4 EO N | 15,4 | 14,16 | 2800x2500 | 600 |